TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Xây dựng

Bộ môn: Cơ kỹ thuật

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu

- Tiếng Anh: Mechanics of Materials

Mã học phần: MEM332					Số tín chỉ: 	03

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: 	Cơ học lý thuyết

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Trần Hưng Trà   	Chức danh, học vị: PGS.TS

Điện thoại: 0935272168		Email	: thtdhts@gmail.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:

Địa điểm, lịch tiếp SV: VP BM Cơ kỹ thuật

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng liên quan đến phân tích ứng xử và tính toán độ bền các chi tiết vật rắn cơ bản cấu thành nên kết cấu hay thiết bị máy móc. Học phần sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về các đặc trưng cơ học của vật liệu. Nội dung chính sẽ tập trung tính toán nội lực, ứng suất, biến dạng; xác định độ bền, độ cứng, độ ổn định của các chi tiết chịu lực; trên cơ sở đó lựa chọn vật liệu và kích thước hình học hợp lý của chi tiết.

4. Mục tiêu:

- Cung cấp kiến thức về ứng xử của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực, những đặc trưng cơ học của vật liệu và ý nghĩa của việc tính toán bền vật liệu.

- Xác định nội lực, ứng suất, biến dạng trong các chi tiết vật rắn chịu lực cơ bản gồm chịu lực dọc trục, chịu xoắn thuần túy, chịu uốn ngang phẳng.

- Xác định nội lực, ứng suất, biến dạng trong các chi tiết vật rắn chịu lực kết hợp.

-  Xác định mặt trượt và ứng suất trượt cực đại, phương kéo/nén và ứng suất kéo/nén cực đại (ứng suất chính).

- Áp dụng các thuyết bền cơ bản đánh giá độ bền vật liệu, xác định độ bền dư.

- Tính toán khả năng mất ổn định của thanh chịu nén.

- Kiến thức từ học phần này làm nền tảng trực tiếp vào học tập các học phần cơ sở ngành và các môn chuyên ngành liên quan đến phân tích và tính toán độ bền.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

a) Xác định được ứng xử vật liệu giòn, vật liệu dẻo.

b) Xác định các khái niệm và các đặc trưng cơ học của vật liệu.

c) Tính toán nội lực, ứng suất, biến dạng của các chi tiết/thanh chịu lực cơ bản (thanh kén/nén dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực kết hợp).

d) Xác định được ứng suất kéo cực đại, ứng suất nén cực đại, ứng suất trượt cực đại và phương của các ứng suất này trong các thanh chịu lực.

e) Kiểm tra khả năng mất ổn định của thanh chịu nén.

f) Đánh giá bền theo các thuyết bền cơ bản khác nhau.

g) Thiết kế thanh theo điều kiện bền, điều kiện cứng và điều kiện ổn định.

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nội lực, ứng suất và biến dạng 1. Giới thiệu chung 2. Nội lực và các thành phần nội lực 3. Ứng suất, ứng suất pháp và ứng suất tiếp 4. Ứng suất trên mặt cắt ngang 5. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng | a, b | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 1 |
| 2 | Biến dạng, quan hệ ứng suất và biến dạng 1. Biến dạng dài và biến dạng nhiệt 2. Biến dạng góc 3. Đường cong quan hệ ứng suất pháp và biến dạng dài của vật liệu 4. Miền đàn hồi, miền dẻo, ảnh hưởng của nhiệt độ 5. Đàn hồi tuyến tính: Định luật Hooke và hệ số Poisson 6. Ứng suất tiếp, biến dạng truợt và mô đun đàn hồi trượt 7. Thực hành: Qui trình đo độ bền kéo và xác định các thông số vật liệu trên thiết bị INSTRON 3366. Giới thiệu cách đo độ bền uốn và độ bền nén. | c | 02 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 2 |
| 3 | Thanh chịu lực dọc trục Giới thiệu các thanh, hệ thanh chịu lực dọc trục Biến dạng dọc trục trong giới hạn đàn hồi. Tính toán thanh, hệ thanh chịu lực dọc trục Bài toán siêu tĩnh Tính toán thanh chịu tải do nhiệt. Ứng suất trong hệ thanh do sai lệch trong chế tạo/lắp ghép (misfit) | c,g | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 3 |
| 4 | Xoắn thuần túy Giới thiệu chung Biến dạng xoắn trong thanh tròn trong giới hạn đàn hồi. Phân bố ứng suất trong thanh tròn chịu xoắn; thí nghiệm xoắn Tính toán nội lực, ứng suất, góc xoắn thanh, hệ thanh tròn chịu xoắn Bài toán siêu tĩnh Tính toán thiết kế trục truyền động Xoắn thanh tiết diện không tròn (tham khảo) | c,g | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 4 |
| 5 | Hướng dẫn giải bài tập + Bài kiểm tra số 1 | a,b,c,g | 03 | GV giải đáp và hướng dẫn giải. | Giải trước bài tập đã cho từ chủ đề 1 đến 4. |
| 6 | Dầm chịu uốn - Xây dựng biểu đồ nội lực Giới thiệu chung Xác định nội lực bằng phương pháp mặt cắt Quan hệ giữa ngoại lực, lực cắt và mô men uốn Xây dựng biểu đồ lực cắt và mô men uốn – phương pháp giải tích Xây dựng biểu đồ lực cắt và mô men uốn – phương pháp đồ hoạ | c,g | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 6 |
| 7 | Ứng suất pháp và tiếp trong dầm uốn ngang phẳng Giới thiệu chung Ứng xử dầm chịu mô men uốn trong giới hạn đàn hồi Ứng suất pháp do uốn dầm Thiết kế dầm theo giới hạn bền uốn Ứng suất pháp do uốn trong dầm composite (tham khảo) 6. Ứng suất tiếp và dòng trượt trong dầm chịu uốn 8. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo 9. Thiết kế dầm. | c,d | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 7 |
| 8 | Đường đàn hồi của dầm chịu uốn ngang phẳng Giới thiệu chung Phương trình vi phân của đường đàn hồi Độ võng và góc xoay – Dầm tĩnh định Xác định đường đàn hồi, độ võng và góc xoay bằng phương pháp tra bảng. | c,d,g | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 8 |
| 9 | Hướng dẫn giải bài tập + Bài kiểm tra số 2 | c,d,g | 03 | GV giải đáp và hướng dẫn giải. | Giải trước bài tập đã cho từ chủ đề 5 đến 8. |
| 10 | Trạng thái ứng suất và biến dạng Giới thiệu chung Trạng thái ứng suất phẳng Chuyển đổi trạng thái ứng suất phẳng Ứng suất chính và ứng suất tiếp cực đại Vòng tròn Mohr cho trạng thái ứng suất phẳng Trạng thái biến dạng phẳng Trạng thái ứng suất và biến dạng 3D (tham khảo) | e | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 10 |
| 11 | Thanh chịu lực tổng hợp Giới thiệu chung Tổng hợp ứng suất cho dầm Tổng hợp ứng suất cho bình áp lực, đường ống áp lực Tổng hợp ứng suất cho thanh chịu lực tổng hợp (kéo/nén, xoắn, uốn kết hợp) | c,g | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 11 |
| 12 | Mất ổn định của thanh chịu nén Giới thiệu chung Công thức giới hạn ổn định Euler Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột đến lực tới hạn Cột chịu tải lệch tâm – Công thức Secant Thiết kế cột chịu tải chính tâm. 6. Thực hành: Cách đo lực tới hạn trên thiết bị mô hình (buckling). Tìm hiểu các thiết bị mô hình đo xoắn, đo uốn. | c,g | 02 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 12 |
| 13 | Xác định năng lượng biến dạng trong thanh và ứng dụng phương pháp năng lượng 1. Giới thiệu chung. 2. Năng lượng biến dạng đàn hồi do biến dạng kéo và biến dạng trượt sinh ra. 3. Năng lượng biến dạng đàn hồi trong thanh chịu các kiểu lực đơn khác nhau. 4. Năng lượng biến dạng trong thanh chịu lực tổng quát. 6. Nguyên lý công – năng luợng dùng xác định chuyển vị 7. Thuyết thứ hai của Castigliano (Phương pháp lực đơn vị) 8. Phương pháp công ảo (tham khảo) 9. Phương pháp năng lượng-biến dạng (tham khảo) 10. Xác định tải trọng động và va đập | g | 03 | Thuyết giảng, thảo luận. Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao. Sinh viên tích cực thảo luận được cộng điểm vào cột điểm tích lũy. | Xem trước chủ đề 13 |
| 14 | Các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu Giới thiệu chung. Tập trung ứng suất Các thuyết về phá huỷ vật liệu giòn và dẻo dưới tác dụng tải tổng quát. Mỏi và phát triển vết nứt (tham khảo). | f | 03 |  |  |
| 15 | Hướng dẫn giải bài tập + Bài kiểm tra số 3 | c,g,f | 03 | GV giải đáp và hướng dẫn giải. | Giải trước bài tập đã cho từ chủ đề 10 đến 14. |

  - Thực hành:

| STT | Bài/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ chủ đề 1-7 |  | 2 | Đo thực nghiệm trên thiết bị | Xem trước hướng dẫn thực hành |

7. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Trần Hưng Trà | Bài giảng Sức bền vật liệu | 2017 | NXB Xây dựng | Thư viện ĐHNT | x |  |
| 2 | Trần Hưng Trà | Hướng dẫn giải bài tập Sức bền vật liệu | 2017 | Lưu hành nội bộ | Thư viện ĐHNT |  | x |
| 3 | Nguyễn Văn Ba | Sức bền vật liệu | 1994 | Nông nghiệp | Thư viện ĐHNT |  | x |
| 4 | Vũ Đình Lai chủ biên, Bùi Ngọc Ba và những người khác | Bài tập Sức bền vật liệu : Sách dùng chung cho các trường Đại học kỹ thuật | 1995 | Giáo dục | Thư viện ĐHNT |  | x |
| 5 | R.C. Hibbeler | Mechanics of Materials, 8th ED. | 2011 | Prentice Hall | Thư viện ĐHNT |  | x |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Sinh viên vào lớp phải có tác phong nghiêm túc.

- Tắt chuông điện thoại, không gọi điện thoại trong lớp.

- Không gian lận trong trong quá trình học, kiểm tra và thi cử.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kiểm tra viết hoặc vấn đáp bài tập lớn đợt 1 | Chủ đề 1-4 | a,b,c,g |
| 2 |  | Kiểm tra viết hoặc vấn đáp bài tập lớn đợt 2 | Chủ đề 6-9 | c,d,g |
| 3 |  | Kiểm tra viết hoặc vấn đáp bài tập lớn đợt 3 | Chủ đề 11-14 |  |

9.2 Thang điểm học phần:

| TT | Điểm đánh giá | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ | 35 |
| 2 | Điểm chuyên cần/thái độ | 10 |
| 3 | Điểm thực hành | 5 |
|  | Thi kết thúc học phần: Hình thức thi: Vấn đáp Đề mở: Đề đóng: ( Chú ý: Sinh viên được ghi thông tin cần thiết vào 01 tờ A4 và mang vào phòng thi. | 50 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

Lê Nguyễn Anh Vũ	Trần Hưng Trà